## Slide 1
ACIDENTE DE TRABALHO

## Slide 2
Nas empresas encontram-se presentes muitos fatores que podem transformar-se em agentes de acidentes dos mais variados tipos.

## Slide 3
Dentre esses agentes podemos destacar os mais comuns:
ferramentas de todos os tipos;
máquinas em geral;
fontes de calor;
equipamentos móveis;
veículos industriais;
substâncias químicas em geral;
vapores e fumos;
gases e poeiras;
andaimes e plataformas;
pisos em geral e escadas fixas e portáteis.

## Slide 4
As causas dos acidentes, entretanto, poderão ser determinadas e eliminadas, resultando na ausência de acidente ou na sua redução.

## Slide 5
Desse modo, muitas vidas poderão ser poupadas, a integridade física dos trabalhadores será preservada, além de serem evitados os danos materiais que envolvem máquinas, equipamentos e instalações que constituem o patrimônio das empresas.

## Slide 6
Para se combater as causas dos acidentes e se implantar um bom programa de prevenção, necessário se torna, primeiramente, conhecer-se a sua conceituação.

## Slide 7
CONCEITO LEGAL DE ACIDENTE DO TRABALHO
“Acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.

## Slide 8: CONCEITO PREVENCIONISTA
“Acidente é a ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, que provoca lesão pessoal ou de que decorre risco próximo ou remoto dessa lesão”.

## Slide 9: DIFERENÇA ENTRE O CONCEITO LEGAL E O CONCEITO PREVENCIONISTA
A diferença entre os dois conceitos reside no fato de que, no primeiro, é necessário haver apenas lesão física, enquanto que, no segundo, são levados em considerações, além das lesões físicas, a perda de tempo e os materiais.

## Slide 10: CLASSIFICAÇAO DOS ACIDENTES DO TRABALHO
Acidente do trabalho ou simplesmente acidente: é a ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho, que provoca lesão pessoal ou de que decorre risco próximo ou remoto desta lesão.

## Slide 11: CLASSIFICAÇAO DOS ACIDENTES DO TRABALHO
Acidente sem lesão: é o acidente que não causa lesão pessoal.
Acidente de trajeto: é o acidente sofrido pelo empregado no percurso residência para o trabalho ou deste para aquela.

## Slide 12: CLASSIFICAÇAO DOS ACIDENTES DO TRABALHO
Acidente impessoal: é aquele cuja caracterização independe de existir acidentado.
Acidente inicial: é o acidente impessoal desencadeador de um ou mais acidentes.

## Slide 13
Riscos Ambientais

## Slide 14
Qual NR fala sobre os riscos Ambientais?
NR 09- PPRA(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)

## Slide 15
O que é Risco Ambiental?

## Slide 16
Riscos ambientais são aqueles causados por agentes presentes nos ambientes de trabalho, e são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função de sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de exposição.

## Slide 18
Risco Físico
São aqueles que se referem às características físicas do ambiente, ligadas a fontes de energia, como por exemplo, vibrações, ruídos excessivos, temperatura extrema, pressão anormal, radiação, tanto nas formas ionizantes quanto não-ionizantes e alterações sonoras, como o ultra som e o infra som.

## Slide 19: Ruído

## Slide 20: Ruído
O ruído é um dos principais agentes físicos presentes nos ambientes de trabalho, em diversos tipos de instalações ou atividades profissionais.

## Slide 21: Ruído
Para a avaliação da exposição ao ruído é indispensável o conhecimento do tempo de exposição e do tipo de ruído ou barulho.

## Slide 23
NÍVEL DE RUÍDO dB (A) MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL
85 - 8 horas 86 - 7 horas 87 - 6 horas 88 - 5 horas 89 - 4 horas e 30 minutos 90 - 4 horas 91 - 3 horas e 30 minutos 92 - 3 horas 93 - 2 horas e 40 minutos 94 - 2 horas e 15 minutos 95 - 2 horas 96 - 1 hora e 45 minutos 98 - 1 hora e 15 minutos | 100 -1 hora 102 - 45 minutos 104 - 35 minutos 105 - 30 minutos 106 - 25 minutos 108 - 20 minutos 110 - 15 minutos 112 - 10 minutos 114 - 8 minutos 115 - 7 minutos

## Slide 25: Ruído de Impacto
Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo.
Limites de tolerância
140 dB(C) n° de Impacto permitidos por dia - 100
130 dB(C) nº de Impacto permitidos por dia - 1.000
120 dB(C) n° de Impacto permitidos por dia - 10.000

## Slide 26: Vibrações

## Slide 27: Vibrações
  As vibrações são agentes físicos nocivos produzidos por certas máquinas, equipamentos e ferramentas vibrantes que atuam por transmissão de energia mecânica, emitindo oscilações com amplitudes perceptíveis por seres humanos.

## Slide 28
As vibrações localizadas podem produzir um quadro degenerativo neurovascular nas mãos, conhecida inicialmente como “Síndrome de Raynaud de origem ocupacional” e, mais tarde, simplesmente como “Síndrome das Vibrações”.
Efeitos no Organismo — Vibrações Localizadas

## Slide 29
Os motoristas estão mais predispostos ou propensos ao desenvolvimento de síndromes dolorosas de origem vertebral, deformações da espinha, estiramentos e dores musculares, apendicites, problemas estomacais e hemorroidas.
Efeitos no Organismo — Vibrações de Corpo Inteiro

## Slide 31: Calor

## Slide 32: Calor
Tipos de trocas térmicas

## Slide 33: Trabalhos em altas temperaturas
O homem consegue tolerar bem variações de temperaturas ambientais de -50° até +100° C, quando corretamente protegido.

## Slide 35: Frio

## Slide 36: Frio
A exposição ocupacional ao frio:
Regiões de grandes altitudes e de climas frio;
Indústria alimentícia e da fabricação de sorvetes;
Frigoríficos, etc.
O mecanismo termorregulador, localizado no hipotálamo, ativa os mecanismos para o controle térmico, mantendo constante a temperatura interna.

## Slide 37: Frio
O frio abaixo de 15 ºC, diminui a concentração, reduz a capacidade para julgar, afeta o controle muscular reduzindo algumas habilidades motoras do ser humano. Se o frio afetar todo o corpo, o desempenho geral pode ser prejudicado, devido aos tremores. O organismo humano não se aclimata ao frio da mesma maneira que o calor.

## Slide 39: Radiação Ionizante
As radiações ionizantes são de natureza eletromagnéticas ou corpuscular, que ionizam as substancias presente no meio em que se propagam

## Slide 40: Radiação Não ionizante
As radiações eletromagnéticas que não possuem energia suficiente para ionizar os átomos dos meios onde incidem ou atravessam são denominados de radiação não ionizante.

## Slide 41
Carcinoma Basocelular
C. Epinocelular

## Slide 45: Agentes Químicos
Os agentes químicos são fatores ambientais causadores em potencial de doenças profissionais e/ou do trabalho, devido a sua ação deletéria sobre o organismo dos trabalhadores.

## Slide 46
Neblinas
Névoas
Fumos
Poeiras
Gases
Vapores
Fumaças
Partículas líquidas, de um vazamento, por exemplo. Podem carregar metais nocivos (chumbo, mercúrio)
Similares a gotículas resultantes de condensação de vapores (Gás Clorídrico) e menores que as neblinas
Partículas sólidas suspensas (metais em fusão). Entram no pulmão, passando para corrente sanguínea
Idem (origem na desintegração mecânica (orgânicas: substâncias químicas; inorgânicas: sílica e metais)
Nas CNTP estão no estado gasoso. (3 mais importantes: irritantes, anestésicos, asfixiantes)
Dispersões que podem condensar-se para formar líquidos ou sólidos (gasolina e acetona)
Resultam da combustão incompleta

## Slide 47: Risco Biológico
São considerados riscos biológicos: vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Os riscos biológicos ocorrem por meio de microorganismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças.

## Slide 48: Ergonomia
Riscos ergonômicos são os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, proporcionando-lhe desconforto ou doença.

## Slide 49: Ergonomia
São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de rotina intensa.

## Slide 51: Riscos de Acidentes
Riscos de Acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral. São considerados como riscos geradores de acidentes:
  Máquinas e equipamentos sem proteção;
  Ferramentas inadequadas ou defeituosas;
  Eletricidade;
  Incêndio ou explosão;
  Animais peçonhentos;
  Armazenamento inadequado.
  Arranjo físico deficiente;

## Slide 52: Riscos de Acidentes
Armazenamento Inadequado:
Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e de trabalhadores, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação.