## Slide 1: Tratamento de Água e Efluentes

## Slide 3: Tratamento de Efluente
Introdução
O que é efluente industrial ?
 De acordo com a Norma Brasileira — NBR 9800/1987, efluente líquido industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico.

## Slide 4: Tratamento de Efluente
 Alimentícia
 Química
 Petroquímica
 Papel e Celulose
 Metalúrgica
 Têxtil
 Qual a vazão ?
 Qual a composição ?
 Onde são lançados ?
 Padrões de lançamento ?

## Slide 5: Tratamento de Efluente
Introdução
A vazão depende ...
 Nível de produção
 Capacidade instalada
 Sazonalidade
 Nível de automação
 Disponibilidade de água
 Nível de reuso

## Slide 6: Tratamento de Efluente
Introdução
A composição (química, física e biológica), ...
 Tipo de indústria
 Tipo de matéria prima
 Tipo de produto
 Nível de reuso

## Slide 7: Tratamento de Efluente
Introdução
Onde são lançados ...
 Sistema público de esgoto sanitário
 Coleções hídricas (Conama 357)

## Slide 8: Tratamento de Efluente
Características
Despejos Industriais
 são inerentes a composição das matérias primas, das águas de abastecimento e do processo industrial.
 A concentração dos poluentes nos efluentes é função das perdas no processo ou pelo consumo de água.

## Slide 9: Tratamento de Efluente
Características
Despejos Industriais
 Para a avaliação da carga poluidora dos efluentes industriais e esgotos sanitários são necessárias as medições de vazão in loco
 Coleta de amostras para análise de diversos parâmetros sanitários que representam a carga orgânica e a carga tóxica dos efluentes.

## Slide 10: Tratamento de Efluente
Despejos Industriais
“Em cada caso estudar a natureza dos efluentes industriais”
 Não se deve permitir o lançamento “in natura” no coletor público, de despejos industriais: Que sejam nocivos à saúde;
Que interfiram em qualquer sistema de tratamento; Que obstruam tubulações e equipamentos;
Que ataquem a tubulações, afetando a resistência ou durabilidade de suas estruturas;
Com temperaturas elevadas, acima de 45°C.

## Slide 11: Tratamento de Efluente
Despejos Industriais
Poluição Térmica
importante fonte de poluição dos corpos hídricos.
devido às perdas de energia calorífica nos processos de resfriamento ou devido às reações exotérmicas no processo industrial.
Neste caso o parâmetro de controle é a temperatura do efluente.

## Slide 12: Tratamento de Efluente
Despejos Industriais
Características sensoriais
As características sensoriais dos efluentes notadamente o odor e a cor aparente são muito importantes, pois despertam as atenções inclusive dos leigos podendo ser objeto de atenção das autoridades.

## Slide 13: Tratamento de Efluente
Despejos Industriais
Odor nos efluentes industriais
 pode ser devido à exalação de substâncias orgânicas ou inorgânicas devidas a: reações de fermentação decorrentes da
mistura
com o esgoto (ácidos voláteis e gás sulfídrico); aromas (indústrias farmacêuticas, essências e
fragrâncias);
solventes (indústrias de tintas, refinarias de petróleo e pólos petroquímicos);
amônia do chorume.

## Slide 14: Tratamento de Efluente
Despejos Industriais
Cor nos efluentes industriais
 Efluentes coloridos atrai a atenção de quem estiver observando um corpo hídrico. A cor no ambiente é a cor aparente, composta de substâncias dissolvidas (corantes naturais ou artificiais) e suspenção/coloidais (turbidez).

## Slide 15: Tratamento de Efluente
Despejos Industriais
Características físico-químicas
 As características físico-químicas são definidas por parâmetros que quantificam os sólidos, a matéria orgânica e alguns de seus componentes orgânicos ou inorgânicos.

## Slide 16: Tratamento de Efluente
Objetivos
Preservação ambiental
 Recurso Hídrico: Preservação do meio ambiente (corpo receptor)
 Esgoto Publico: Preservação do sistema pub. esgoto sanitário (indireto). Necessidade de compatibilizar para evitar riscos:
 Corrosão (pH, sulfatos e sulfetos)
 Entupimento (sedimentos e incrustações)
 Explosão (gases, solventes, óleos e graxas)

## Slide 17: Tratamento de Efluente
Objetivos
Preservação ambiental
 Esgoto Publico: Riscos poluentes orgânicos e inorgânicos:
 Excesso de carga poluidora na ETE (não atinge o índice de despejo ou não degrada)
 Pode provocar efeitos inibidores no sistema biológico (aeróbico e/ou anaeróbico). Ex.: metais pesados e orgânicos persistentes
 Danos no sistema de coleta
 Contaminação do lodo

## Slide 18: Tratamento de Efluente
Objetivos
Otimização de recursos
 Reuso: Reciclagem interna água não potável, gerando economia de água e redução de custos operacionais.

## Slide 19: Tratamento de Efluente
30
Tratamento visando atendimento aos padrões
Pré tratamento
Rede pública
ETE
Tratamento completo
Corpo receptor
Tratamento visando reuso
Atendimento aos padrões de reuso
Processo produtivo ou utilidades
Objetivos
Fonte geradoras

## Slide 20: Tratamento de Efluente
Despejos Industriais
Legislação
 é a primeira condicionante para um projeto de uma estação de tratamento de efluentes industriais
 Importante ressaltar que as diferenças das legislações muitas vezes inviabilizam a cópia de uma estação de tratamento que apresente sucesso em um Estado para outro

## Slide 21: Legislação Efluentes
Destaque
 Resolução CONAMA no.
357 de 17/03/05
Trata da classificação das águas doces, salgadas e salinas de acordo com suas utilizações e respectivos padrões de qualidade.
21

## Slide 22: Legislação Efluentes
22

## Slide 23: Legislação Efluentes
 Resolução CONAMA no. 357 de 17/03/05
Nota: Adaptado da Resolução CONAMA 357/05.
USO DA ÄGUA | CLASSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Águas Doces |  |  |  |  | Salobras |  |  |  | Salinas |  |  | 
 | Esp. | 1 | 2 | 3 | 4 | Esp | 1 | 2 | 3 | Esp | 1 | 2 | 3
Abastecimento Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Com simples desinfecção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Após tratamento simplificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Após tratamento convencional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Após tratamento convencional ou avançado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ecosistema e Comunidades Aquáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preserv. do equilíbrio natural das comunidades aquáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preserv.dos ambientes aquáticos unidades de conserv. integral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Proteção de comunidades aquáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dessedentação de animais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Irrigação e Agricultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hortaliças e frutas rasteiras ingeridas cruas sem rem. de película |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
taliças e plantas frutíferas e de parques, jardins e áreas de lazer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Atividades Industriais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Processos Industriais (dependendo da exigência) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aquicultura e atividade de pesca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Geração de energia elétrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Recreação e Lazer (resol. CONAMA 274/00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Recreação de contato primário (natação, mergulho) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Recreação de contato secundário |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pesca Amadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Paisagismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Navegação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Navegação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
23

## Slide 24: Legislação Efluentes
24
 Resolução CONAMA no. 357 de 17/03/05
Regulamenta os procedimentos para lançamento de efluentes nos corpos d’água e define as concentrações máximas p/ o lançamento de algumas substâncias
Vide tabelas ...

## Slide 25: PARÂMETROS DE INTERESSE PARA ESGOTOS SANITÁRIOS RESOLUÇÃO CONAMA 357/05 - CORPOS DE AGUA DOCE
Limites máximos a serem obedecidos em condições de vazão de referência
Parâmetro | Unidade | Águas doces |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4
Cor verdadeira | mgPt/L | natural | 75 | 75 | 
Turbidez | UNT | 40 | 100 | 100 | 
Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 500 | 500 | 500 | 
pH | - | 6,0 a 9,0 | 6,0 a 9,0 | 6,0 a 9,0 | 6,0 a 9,0
Coliformes termotolerantes | NMP/100mL | 200 / Resol.274 | 1.000 / Resol.274 | (b) | 
Clorofila a | g/l | 10 | 30 | 60 | 
Densidade de cianobactérias | células/mL mm3/L | 20.000 ou 2 | 50.000 ou 5 | 100.000 10 (c) | 
DBO5 | mg/L | 3 | 5 | 10 | 
OD | mg/L | 6 | 5 | 4 | 2
N amoniacal total (pH7,5) | mgN/L | 3,7 | 3,7 | 13,3 | 
N amoniacal total (7,5<pH8,0) | mgN/L | 2,0 | 2,0 | 5,6 | 
N amoniacal total (8,0<pH8,5) | mgN/L | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 
N amoniacal total (pH>8,5) | mgN/L | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 
Nitrato | mgN/L | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 
Nitrito | mgN/L | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 
P total (ambiente lêntico) | mgP/L | 0,020 | 0,030 | 0,050 | 
P total (amb. interm. e tribut. direto lêntico) | mgP/L | 0,025 | 0,050 | 0,075 | 
P total (amb. lótico e tribut. amb. interm.) | mgP/L | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 

## Slide 26: Legislação Efluentes
PARÂMETROS DE INTERESSE PARA ESGOTOS SANITÁRIOS
RESOLUÇÃO CONAMA 357/05 - CORPOS DE ÁGUA SALINA E SALOBRA
Parâmetro | Unidade | Águas salinas |  |  | Águas salobras |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
pH | - | 6,5- 8,5 | 6,5-8,5 | 6,5- 8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 5-9
Coliformes termotolerantes | org/100mL | (d) | 2.500 | 4.000 | (e) | 2.500 | 4.000
OD | mg/L | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3
Carbono orgânico total | mgC/L | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10
N amoniacal total | mgN/L | 0,40 | 0,70 |  | 0,40 | 0,70 | 
Nitrato | mgN/L | 0,40 | 0,70 |  | 0,40 | 0,70 | 
Nitrito | mgN/L | 0,07 | 0,20 |  | 0,07 | 0,20 | 
Fósforo total | mgP/L | 0,062 | 0,093 |  | 0,124 | 0,186 | 
Polifosfatos | mgP/L | 0,031 | 0,0465 |  | 0,062 | 0,093 | 

## Slide 27: NOVOS PARÂMETROS – 357/05
ÁGUAS DOCES - 357/05 | CLASSE I e II | CLASSE III
Parâmetros orgânicos | Valor máximo | Valor máximo
Acrilamida | 0,5 μg/L | ***
Alacloro | 20 μg/L | ***
Atrazina | 2 μg/L | 2 μg/L
Benzidina | 0,001 μg/L | ***
Benzo(a)antraceno | 0,05 μg/L | ***
Benzo(b)fluoranteno | 0,05 μg/L | ***
Benzo(k)fluoranteno | 0,05 μg/L | ***
2-Clorofenol | 0,1 μg/L | ***
Criseno | 0,05 μg/L | ***
Dibenzo(a,h)antraceno | 0,05 μg/L | ***
2,4-Diclorofenol | 0,3 μg/L | ***
Diclorometano | 0,02 mg/L | ***
Dodecacloro pentaciclodecano | 0,001 μg/L | 0,001 μg/L
Estireno | 0,02 mg/L | ***
Etilbenzeno | 90,0 μg/L | ***
Glifosato | 65 μg/L | 280 μg/L
Hexaclorobenzeno | 0,0065 μg/L | ***
Indeno(1,2,3-cd)pireno | 0,05 μg/L | ***
Metolacloro | 10 μg/L | ***
Simazina | 2,0 μg/L | ***
Tolueno | 2,0 μg/L | ***
Tributilestanho | 0,063 μg/L TBT | 2,0 μg/L TBT
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) | 0,02 mg/L | ***
Tricloroeteno | 0,03 mg/L | 0,03 mg/L
Trifluralina | 0,2 μg/L | ***
Xileno | 300 μg/L | ***

## Slide 28: NOVOS PARÂMETROS – 357/05
Classe 1 - ÁGUAS DOCES - 357/05 Águas doces onde ocorra pesca ou cultivo de organismos para fins de consumo intensivo | 
Parâmetros inorgânicos | Valor máximo
Arsênio total | 0,14 μg/L
Parâmetros orgânicos | Valor máximo
Benzidina | 0,0002 μg/L
Benzo(a)antraceno | 0,018 μg/L
Benzo(a)pireno | 0,018 μg/L
Benzo(b)fluoranteno | 0,018 μg/L
Benzo(k)fluoranteno | 0,018 μg/L
Criseno | 0,018 μg/L
Dibenzo(a,h)antraceno | 0,018 μg/L
3,3-Diclorobenzidina | 0,028 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro | 0,000039 μg/L
Hexaclorobenzeno | 0,00029 μg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno | 0,018 μg/L
PCBs - Bifenilas policloradas | 0,000064 μg/L
Pentaclorofenol | 3,0 μg/L
Tetracloreto de carbono | 1,6 μg/L
Tetracloroeteno | 3,3 μg/L
Toxafeno | 0,00028 μg/L
2,4,6-triclorofenol | 2,4 μg/L

## Slide 29: Legislação Efluentes
A grande maioria das cidades brasileiras não tem laboratórios aparelhados para executar todo o elenco de análises dos parâmetros previstos na legislação.
Algumas águas naturais já possuem concentrações superiores aos padrões estabelecidos.
Excetuando-se os parâmetros DBO/OD e Coliformes, onde existem modelagens de comportamento conhecidas, os outros são de difícil avaliação comportamental nos cursos d’água, trazendo incertezas na avaliação.
As razões de diluição rio/efluente para cada parâmetro variam bastante entre si, dificultando o controle da qualidade das águas pelo controle dos lançamentos.
29
 Res.CONAMA no. 357/05 – Dificuldades

## Slide 30: Legislação Brasileira
 Res.CONAMA no. 357/05 – Pt. Positivos
Introdução de Metas Parciais, que possibilita melhor gestão das
condições de qualidade da água.
Compatibilização com a PNRH e com a Portaria 518 MS
Distinção entre as ferramentas de enquadramento e de controle da qualidade de água
Atendimento às condições e aos padrões de qualidade, de acordo com uma vazão de referência
30

## Slide 31: Legislação Efluentes
–
Destaque
 Os efluentes líquidos antes de serem lançados em corpos d’água receptores ou em estações de tratamento devem atender a padrões determinado pela legislação ambientais
 No caso da Bahia:
Resolução CEPRAM no. 300
Resolução CEPRAM no. 2.113 – Anexo IV Padrões de Lançamento ao Mar p/ poluentes convencionais e prioritários orgânicos
31

## Slide 32: Onde Estudar a Aula de Hoje
Nos Livros
Cavalcanti, José Eduardo W. de A. – Manual de Tratamento de Efluentes Industriais – ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental ( Cap. 1 e 2)

## Slide 33
Photo by instragram.com/amirkuckovic

## Slide 35
Photo by Bert'sphotos

## Slide 37
Photo by Vitor Sá Photo

## Slide 40
Photo by PAC 2

## Slide 43
Photo by PAC 2

## Slide 45
Photo by PAC 2