## Slide 1: Filmes Radiograficos
Professor Sergio Nicoluzzi

## Slide 4: filmes

## Slide 5: IMAGEM LATENTE

## Slide 9: ARMAZENAMENTO
Temperatura entre 14°a 24°C
Umidade entre 40 a 60%
Guardar sempre na Vertical

## Slide 10: ECRANS

## Slide 11: CAMADAS
Camada Protetora
Camada Ativa
Camada Refletora
Base

## Slide 12: Limpeza do Ecran
Umedecer um pano com água e sabão de coco, e limpar as telas
Após a limpeza,secar com pano sem papos
Passar uma solução anticéptica

## Slide 13: Controle de Qualidade
O Programa de controle de qualidade (PCQ) é utilizada para padronizar as radiografias
Controlar as técnicas radiográficas (KV e Ma)
Processamento dos filmes, quantidade de rejeitos

## Slide 18: Qualidade de imagem
Se a imagem não atende os padrões podem surgir desvantagens
Diagnostico incorreto
Repetição de exame
Radiação improdutiva
Incoveniencia ao paciente
Aumento de Custo

## Slide 19: Fatores que afetam a Qualidade
Mau posicionamento
Parametros Radiológicos
Anatomia do Paciente

## Slide 20: Artefatos de Imagens
São qualquer imagens irreais que aparecem no filme
São imagens que surgem por falhas na formação de imagem
Classificados como negativo(preto) e positivo(branco)
Pode ser;

## Slide 21
Superexposição .
Subexposição
Dupla exposição
Sobreposição
Digitais
Metais
Fiapos de Roupas
Químicos Velhos
Arranhões e dobras

## Slide 42: Fatores de controle
A distorção que é um erro na representação do tamanho e formato da imagem que podem ser minimizado por 4 formas

## Slide 43
Dfof = Aumento do Dfof diminui a distorção
Dof = Diminuição do Dof diminui a Distorção
Alinhamento do Objeto= A distorção é diminuída com o alinhamento do objeto
RC=O posicionamento correto do RC reduz a distorção, porque a porção maior central do feixe de RX tem menor divergencia