## Slide 1: Roscas externas
Toda porca quer um parafuso. A operação que produz o parafuso é o roscamento externo, que consiste em obter filetes na superfície externa de peças cilíndricas. Serve também para a abertura de roscas externas em tubos.
A operação pode ser executada com máquina ou manualmente. Quando manual, ela é realizada com uma ferramenta chamada cossinete ou tarraxa

## Slide 2: Roscas externas
Essa ferramenta, assim como os machos, tem a finalidade de assegurar um perfeito acoplamento e intercambialidade de peças fabricadas em série. É uma ferramenta de corte feita de aço especial com um furo central filetado, semelhante ao de uma porca. Possui três ou mais furos que auxiliam na saída dos cavacos

## Slide 3
cossinete bipartido é uma variação dessa ferramenta. É formado por duas placas com formato especial com apenas duas arestas cortantes. Usado para fazer roscas em tubos de plástico, ferro galvanizado e cobre.

## Slide 4
Para realizar o roscamento externo manualmente, utiliza-se o porta-cossinete. Seu comprimento varia de acordo com o diâmetro do cossinete.

## Slide 5
http://www.mitsubishicarbide.net/contents/mht/pt/html/product/technical_information/information/drill_diameters.html

## Slide 6: Title Lorem Ipsum
Sit Dolor Amet

## Slide 7: Roscas com maquinas
A rosqueadeira que emprega machos, também chamada de máquina de roscar, é especialmente projetada para abrir roscas internas com machos em furos de pequeno e médio tamanho. É semelhante a uma furadeira de coluna e é equipada com mecanismo de reversão, fuso de avanço e um ou mais cabeçotes múltiplos. Algumas máquinas são dedicadas a apenas um tipo de trabalho, como abertura de roscas em porcas, por exemplo, e atingindo produções de 150 peças por minuto.

## Slide 8
laminadora de rosca é usada no que chamamos de roscamento por laminação. Nessa operação, o filete é formado sem retirada de material, porque o roscamento é feito por compressão do material sem formação de cavaco. Além disso, o filete obtido por esse processo é muito mais resistente do que o feito por corte, porque a estrutura interna do material é compactada sem se romper.

## Slide 9: Torneamento
O processo que se baseia no movimento da peça em torno de seu próprio eixo chama-se torneamento. O torneamento é uma operação de usinagem que permite trabalhar peças cilíndricas movidas por um movimento uniforme de rotação em torno de um eixo fixo.

## Slide 10: Torneamento
No torneamento, a ferramenta penetra na peça, cujo movimento rotativo uniforme ao redor do eixo A permite o corte contínuo e regular do material. A força necessária para retirar o cavaco é feita sobre a peça, enquanto a ferramenta, firmemente presa ao portaferramenta, contrabalança a reação desta força

## Slide 11: Para executar o torneamento, são necessários três movimentos relativos entre a peça e a ferramenta. Eles são:
Movimento de corte: é o movimento principal que permite cortar o material. O movimento é rotativo e realizado pela peça.
Movimento de avanço: é o movimento que desloca a ferra-menta ao longo da superfície da peça.
Movimento de penetração: é o movimento que determina a profundidade de corte ao empurrar a ferramenta em direção ao interior da peça e assim regular a profundidade do passe e a espessura do cavaco.

## Slide 12: Variando os movimentos, a posição e o formato da ferramenta, é possível realizar uma grande variedade de operações:
Tornear superfícies cilíndricas externas e internas.
Tornear superfícies cônicas externas e internas
Roscar superfícies externas e internas
Perfilar superfícies.

## Slide 13: Além dessas operações, também é possível furar, alargar, recartilhar, roscar com machos ou cossinetes, mediante o uso de acessórios próprios para a máquina-ferramenta.

## Slide 14: Title Lorem Ipsum
A figura ao lado ilustra o perfil de algumas ferramentas usadas no torneamento e suas respectivas aplicações

## Slide 15: A máquina de tornear
A máquina que faz o torneamento é chamada de torno. É uma máquina-ferramenta muito versátil porque, como já vimos, além das operações de torneamento, pode executar operações que normalmente são feitas por outras máquinas como a furadeira, a fresadora e a retificadora, com adaptações relativamente simples

## Slide 16: Assim, basicamente, todos os tornos, respeitando-se suas variações de dispositivos ou dimensões exigidas em cada caso, são compostos das seguintes partes
1. Corpo da máquina: barramento, cabeçote fixo e móvel, caixas de mudança de velocidade.
2. Sistema de transmissão de movimento do eixo: motor, polia, engrenagens, redutores.
3. Sistemas de deslocamento da ferramenta e de movimentação da peça em diferentes velocidades: engrenagens, caixa de câmbio, inversores de marcha, fusos, vara etc.
4. Sistemas de fixação da ferramenta: torre, carro porta ferramenta, carro transversal, carro principal ou longitudinal e da peça: placas, cabeçote móvel.
5. Comandos dos movimentos e das velocidades: manivelas e alavancas.

## Slide 17: Title Lorem Ipsum
Essas partes componentes são comuns a todos os tornos. O que diferencia um dos outros é a capacidade de produção, se é automático ou não, o tipo de comando: manual, hidráulico, eletrônico, por computador etc

## Slide 18: Prendendo a peça
A peça é presa por meio de três castanhas, apertadas simultaneamente com o auxílio de uma chave. Cada castanha apresenta uma superfície raiada que melhora a capacidade de fixação da castanha em relação à peça. De acordo com os tipos peças a serem fixadas, as castanhas podem ser usadas de diferentes formas.

## Slide 19: Title Lorem Ipsum
Para peças cilíndricas maciças como eixos, por exemplo, a fixação é feita por meio da parte raiada interna das castanhas voltada para o eixo da placa universal.

## Slide 20: Title Lorem Ipsum
Para peças com formato de anel, utiliza-se a parte raiada externa das castanhas.

## Slide 21: Title Lorem Ipsum
Para peças em forma de disco, as castanhas normais são substituídas por castanhas invertidas.

## Slide 22: Torneamento: primeira família de operações
A primeira operação do torneamento é, pois, fazer no material uma superfície plana perpendicular ao eixo do torno, de modo que se obtenha uma face de referência para as medidas que derivam dessa face. Essa operação se chama facear

## Slide 23: Title Lorem Ipsum
Fixação da peça na placa universal, deixando livre a quantidade suficiente de material para ser torneado. O material deve estar bem centrado.
Fixação da ferramenta de modo que a ponta da ferramenta fique na altura do centro do torno. Para isso, usa-se a contra ponta como referência. Deve-se também observar que a ferramenta deve ficar em ângulo em relação à face da peça.

## Slide 24: Title Lorem Ipsum
Essa operação de facear é realizada do centro para a periferia da peça. É possível também facear partindo da periferia da peça para seu centro. Todavia, é preciso usar uma ferramenta específica, semelhante à mostrada ao lado

## Slide 25: torneamento de superfície cilíndrica externa
1Fixação da peça, deixando livre um comprimento maior do que a parte que será torneada, e centralizando bem o material.
2Montagem da ferramenta no porta-ferramentas com os mesmos cuidados tomados na operação de facear.
3Regulagem do torno na rotação adequada, consultando a tabela específica.
4Marcação, no material, do comprimento a ser torneado. Para isso, a ferramenta deve ser deslocada até o comprimento desejado e a medição deve ser feita com paquímetro. A marcação é feita acionando o torno e fazendo um risco de referência.

## Slide 26: Title Lorem Ipsum
5.Determinação da profundidade de corte:
a) Ligar o torno e aproximar a ferramenta até marcar o início do corte no material.
b) Deslocar a ferramenta para fora da peça.
c) Zerar o anel graduado e fazer a ferramenta penetrar no material a uma profundidade suficiente para remover a casca do material.
6.Execução do torneamento:
a) Fazer um rebaixo inicial.
b) Deslocar a ferramenta para fora da peça.
c) Desligar a máquina.
d) Verificar o diâmetro obtido no rebaixo.
e) Tornear completando o passe até o comprimento determinado pela marca. Observação: Deve-se usar fluido de corte onde for necessário.
f) Repetir quantas vezes for necessário para atingir o diâmetro desejado.

## Slide 27: Esse torno só dá furo
Na operação de facear, você estudou que a ferramenta é fixada no porta-ferramenta que se movimenta perpendicularmente ao eixo da peça para executar o corte. Para operações de furar no torno, usa-se a broca e não uma ferramenta de corte como as que você viu na aula anterior. Para fixar a ferramenta para furar, escarear, alargar e roscar, usa-se o cabeçote móvel

## Slide 28: É composto por
base: apóia-se no barramento e serve de apoio para o corpo;
corpo: suporta os mecanismos do cabeçote móvel. Pode ser deslocado lateralmente para permitir o alinhamento ou desalinhamento da contraponta;
mangote: que aloja a contraponta, mandril ou outras ferramentas para furar, escarear, alargar ou roscar. É fixado por meio de uma trava e movimentado por um eixo roscado acionado por um volante. Possui um anel graduado que permite controlar a profundidade do furo, por exemplo;
parafusos de fixação e deslocamento do cabeçote móvel.

## Slide 29: funções:
-Serve de suporte à contra- ponta, destinada a apoiar uma das extremidades da peça a ser torneada
-Serve para fixar o mandril de haste cônica usado para prender brocas, escareadores, alargadores, machos
-Serve de suporte direto para ferramentas de corte de haste cônica como brocas e alargadores. Serve também de apoio para operações de roscamento manual.
-Serve para deslocar a contra ponta lateralmente, para o torneamento de peças longas de pequena conicidade.

## Slide 31: Furando com o torno
Abrir furos de forma e dimensões determinadas, chamados de furos de centro, em materiais que precisam ser trabalhados entre duas pontas ou entre a placa e a ponta. Esse tipo de furo também é um passo prévio para se fazer um furo com broca comum.

## Slide 32
b) Fazer um furo cilíndrico por deslocamento de uma broca montada no cabeçote e com o material em rotação. É um furo de preparação do material para operações posteriores de alargamento, torneamento e roscamento internos.

## Slide 33
C)Fazer uma superfície cilíndrica interna passante ou não pela ação de uma feramente deslocada paralelamente ao eixo do torno. essa operação é conhecida como bloqueamento

## Slide 34: OBS:placa arrastadora

## Slide 35: luneta

## Slide 36: Fresadoras
A fresa é dotada de facas ou dentes multicortantes. Isto lhe confere uma vantagem sobre outras ferramentas: quando os dentes não estão cortando, eles estão se refrigerando. Isto contribui para um menor desgaste da ferramenta
As máquinas fresadoras são classificadas geralmente de acordo com a posição do seu eixo-árvore em relação à mesa de trabalho. Mesa de trabalho é o lugar da máquina onde se fixa a peça a ser usinada. O eixo-árvore é a parte da máquina onde se fixa a ferramenta.
As fresadoras classificam-se em relação ao eixo-árvore em horizontal, vertical e universal.

## Slide 38: fresadora copiadora

## Slide 39: Ferramenta de corte da fresa
Pois bem, são os ângulos β dos dentes da fresa que dão a esta maior ou menor resistência à quebra. Isto significa que quanto maior for a abertura do ângulo β, mais resistente será a fresa. Inversamente, quanto menor for a abertura do ângulo β, menos resistente a fresa será. Com isto, é possível classificar a fresa em:
tipos W, N e H. Veja figuras a seguir

## Slide 40
Percebeu que a soma dos ângulos α, β e γ em cada um dos tipos de fresa é sempre igual a 90°? Então você deve ter percebido também que, em cada um deles, a abertura dos ângulos sofre variações, sendo porém o valor do ângulo de cunha sempre crescente

## Slide 41
A fresa tipo W, por ter uma abertura de ângulo de cunha menor (β = 57°), é menos resistente. Por isso ela é recomendada para a usinagem de materiais não-ferrosos de baixa dureza como o alumínio, o bronze e plásticos
A fresa tipo N (β = 73°) é mais resistente que a fresa tipo W e por isso recomendada para usinar materiais de média dureza, como o aço com até 700N/mm2 de resistência à tração
Finalmente, a fresa tipo H (β = 81°) é mais resistente que a fresa W e a fresa N. Portanto, é recomendada para usinar materiais duros e quebradiços como o aço com mais de 700N/mm2 de resistência à tração

## Slide 42: OBS:
Ainda quanto às fresas tipo W, N e H, você deve estar se perguntando por que uma tem mais dentes que outra. A resposta tem a ver com a dureza do material a ser usinado

## Slide 43: Fresas de perfil constante
São fresas utilizadas para abrir canais, superfícies côncavas e convexas ou gerar engrenagens entre outras operações

## Slide 44: Fresas planas
Trata-se de fresas utilizadas para usinar superfícies planas, abrir rasgos e canais

## Slide 45: Fresas angulares
Estas são fresas utilizadas para a usinagem de perfis em ângulos, como rasgos prismáticos e encaixes do tipo rabo-de-andorinha

## Slide 46: Fresas para rasgos
As fresas para rasgos são utilizadas para fazer rasgos de chavetas, ranhuras retas ou em perfil T, como as das mesas das fresadoras e furadeiras

## Slide 47: Fresas de dentes postiços
São também chamadas de cabeçote de fresamento. Trata-se de uma ferramenta com dentes postiços. Esses dentes são pastilhas de metal duro, fixadas por parafusos, pinos ou garras, e podem ser substituídas facilmente

## Slide 48: Fresas para desbaste
Estas são fresas utilizadas para o desbaste de grande quantidade de material de uma peça. Em outras palavras, servem para a usinagem pesada
Esta propriedade de desbastar grande quantidade de material é devida ao seccionamento dos dentes