## Slide 1: MAMOGRAFIA Incidência Crânio Caudal Exagerada Medial ou (CLEAVAGE).
Prof: Cleide Maria Jenzura Cornelsen
Aluna: Alani Heloise Kriginski

## Slide 2: Mamografia
A mamografia é um exame de diagnóstico por imagem, que tem como finalidade estudar o tecido mamário. Esse tipo de exame pode detectar um nódulo, mesmo que este ainda não seja palpável.
Para tanto é utilizado um equipamento que utiliza uma fonte de raios-x, para obtenção de imagens radiográficas do tecido mamário.

## Slide 3
É o exame das mamas realizado com baixa dose de raios X em mulheres assintomáticas, ou seja, sem queixas nem sintomas de câncer mamário. A mama é comprimida rapidamente enquanto os raios x incidem sobre a mesma. Pode incomodar se for realizado quando as mamas estiverem dolorosas (por exemplo: antes da menstruação). Assim, deve ser feito cerca de uma semana após. A imagem é interpretada por um radiologista especialmente treinado para identificar áreas de densidades anormais ou outras características suspeitas

## Slide 4
O objetivo da mamografia é detectar o câncer enquanto ainda muito pequeno, ou seja, quando ele ainda não é palpável em um exame médico ou através do auto-exame realizado pela paciente.
Descobertas precoces de cânceres mamários através da mamografia aumentam muito as chances de um tratamento bem-sucedido. Um exame anual de mamografia é recomendado para todas as mulheres acima de 40 anos.

## Slide 5: Incidência Crânio Caudal Exagerada Medial ou (CLEAVAGE).
Esta técnica tem por finalidade, expor a porção medial da mama, usada para encontrar os achados na porção mais alta da mama, que não são vistas na incidência MLO.
É uma incidência craniocaudal, com ênfase na exposição dos quadrantes internos, notadamente o quadrante inferior interno.

## Slide 7: Posicionamento
Tubo vertical, feixe perpendicular à mama.
Posição da paciente como na craniocaudal, com ligeira rotação para centralizar os quadrantes internos no bucky.
Elevar o sulco inframamário.
Centralizar os quadrantes internos da mama examinada no bucky (a mama oposta também fica sobre o bucky), mamilo paralelo ao filme.
Filme mais próximo dos quadrantes inferiores.

## Slide 8
Esta incidência tem por finalidade radiografar a parte medial da mama. Este posicionamento é feito tracionando-se as duas mamas em conjunto. Dessa forma pode-se radiografar a região medial que, na incidência crânio-caudal, não é visível. Para facilitar a execução do posicionamento, a técnica pode ser colocada atrás da paciente e, com as duas mãos, tracionar as duas mamas.

## Slide 9
Vemos a mama esquerda posicionada.
Note que, para que seja possível usar a técnica automática do equipamento, a região medial da mama que se está radiografando deve estar sobre a célula foto-elétrica 1.
Célula foto-elétrica posicionada no espaço entre as duas mamas (note a "meia-lua").
Neste caso, não será possível usar a técnica automática do equipamento e, sim, a técnica manual, pois o equipamento selecionará parâmetros técnicos para o ar.

## Slide 11
http://abc-da-radiologia.blogspot.com/2010/03/estagio-supervisionado-iv.html