## Slide 1: Faculdade e Escola Técnica Dama
CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA XI
Incidência de Rotina em Mamografia - Crânio Caudal e Médio Lateral Oblíqua
Stela G. Greffin Faria
Prof° Cleide Cornelsen Jenzura
Março 2022

## Slide 2: Incidência Crânio Caudal
A incidência CC privilegia os quadrantes mediais. Os critérios para seu posicionamento são:
>> O músculo peitoral deve ser visto em cerca de 30% (trinta por cento) dos exames;
>> A papila deve estar paralela ao filme e posicionada no raio de 12 (doze) horas.

## Slide 3: Nessa incidência a imagem será projetada da cabeça aos pés da paciente, daí o nome “craniocaudal”. O aparelho fica em zero grau.

## Slide 4
Para esse procedimento, a paciente fica de frente para o aparelho com os braços estendidos ao lado do corpo ou com as mãos na cintura É recomendado que afaste as pernas e os pés ligeiramente para que tenha mais equilíbrio. A altura do bucky é determinada levantando-se a mama para atingir um ângulo de 90° com a parede torácica, na altura da prega inframamária.O rosto da paciente é voltado para o lado oposto a ser examinado , a mama deve ser tracionada para frente afim de se desprender da parede torácica.

## Slide 5
Uma das mãos continua fazendo tração na mama e a outra irá apoiar as costas da paciente, empurrando-a levemente. O braço do lado a ser examinado deve estar bem relaxado e o ombro empurrado suavemente para trás. Essa técnica facilita incluir a porção lateral da mama na imagem.Posicionar a mama centralizando-a e deixando o mamilo em perfil.Quando necessário, pedir para que a paciente tracione a mama oposta. Rugas e pregas devem ser removidas,posicionar as mamas de forma simétricas.A compressão deve ser aplicada até que a mama esteja tensa. Em equipamentos analógicos,o controle automático de exposição (AEC) deve ser posicionado na área mais densa da mama. Pedir para a paciente prender a respiração para que não ocorra movimentos.

## Slide 9
Se o músculo peitoral não estiver presente na incidência CC, a adequação da inclusão da mama será determinada pela comparação com a MLO O valor da distância mamilo - porção posterior da mama na .Obtém-se o valor medindo a distância do mamilo até o vértice da musculatura peitoral na MLO e comparando-a com a distância do mamilo até o ponto mais posterior do filme na incidência CC/MLO menos o valor da mesma distância na CC deve ser menor ou igual a 1 cm

## Slide 10: Incidência Médio Lateral Oblíqua- MLO
Nessa incidência o detector estará na lateral da mama, e o compressor estará na medial da mama.O aparelho é angulado perpendicular ao músculo peitoral maior, aproximadamente de 45° á 70°, de acordo com o biotipo da paciente,ficará posicionada com os pés de frente para o aparelho, elevando os braços do mesmo lado da mama a ser radiografada e apoiá-lo na barra lateral do detector. Pedir que apenas relaxe a mão, para que a musculatura não fique tensa .O braço não deve estar mais elevado do que o ombro e deve estar relaxado.A altura do aparelho é ajustada de forma que o seu topo esteja ao nível da axila,A musculatura é espalmada até a altura do abdome superior para retirar possíveis dobras de pele.

## Slide 11
Suspender a mama e tracioná-la para frente, para se desprender da parede torácica, a borda superior da bandeja de compressão repousará sob a clavícula e a borda inferior incluirá a prega inframamária. Se necessário, pedir para a paciente afastar levemente a mama oposta,para evitar sobreposição.O mamilo deve estar em perfil. Não retirar a mão do campo de incidência, até que haja compressão suficiente para mantê-la na posição A compressão deve ser aplicada até que a mama esteja tensa. Pedir a paciente elevar o mento, para não sobrepor na imagem, pedir também, para prender a respiração durante a exposição, para evitar movimentos.

## Slide 16: Indicações / Procedimento
Estudo de áreas densas (assimetria focal, distorção arquitetural) Análise do contorno de nódulos.Na realização da compressão focal é imprescindível que a paciente leve o exame anterior, para que possa ser localizada a lesão na mama.Se o exame anterior tiver menos de 6 meses, utilizamos o mesmo para fazer a localização da lesão. Se tiver mais de 6 meses, devemos fazer uma nova incidência (CC e MLO) do lado da mama a ser estudada, para realizar a localização corretamente.

## Slide 17
Nesta incidência deve ser trocado a bandeja de compressão do aparelho para o compressor pequeno (SPOT) para comprimir somente a área de interesse.Primeiramente devemos localizar a área de interesse, utilizando os próprios dedos como instrumento de medição. Ponto de referência será o MAMILO.Contar na radiografia o número de dedos do mamilo até a lesão (inferior e superior).Fazer uma segunda medida, da pele até a lesão (profundidade).A mama deverá ser posicionada da mesma forma que a radiografia que originou as medidas da área a ser comprimida e com a mesma angulação.A mama deverá ser posicionada da mesma forma que a radiografia que originou as medidas da área a ser comprimida e com a mesma angulação,após ser posicionada, transferir as medidas para a mama da paciente com os dedos e marcar com caneta.

## Slide 18: Objetivo da incidência MLO
Melhorar a visualização de microcalcificações e lesões pequenas Realizado na incidência em lateral mediolateral (Perfil 90°) é útil para diferenciar se as calcificações são compostas por cálcio (calcificações leite de cálcio) que ficam coletados na porção inferior de cistos benignos

## Slide 19: FONTES BIBLIOGRÁFICAS:
Atualização em Mamografia para Técnicos em Radiologia – INCA Manual de orientação Mamografia – FEBRASCO Mamografia – Posicionamentos Radiológicos, Nancy de Oliveira Costa http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br/hipermidia/