## Slide 1: Medicina nuclear
Professor Sergio Nicoluzzi

## Slide 2: Medicina nuclear (mn)
é a modalidade na Radiologia que utiliza fontes com substancias radioativas (radionuclídeos) para a formação de diagnóstico por imagem e para tratamentos de patologias

## Slide 3: O que é radiofarmaco
É toda substância que por sua forma farmacêutica, quantidade e qualidade de radiação, pode ser utilizada no diagnóstico e terapia de várias enfermidades do corpo humano, qualquer que seja sua via de administração

## Slide 4: Adminitralçao de rf
Estas fontes são administradas por via oral, inalatória, venosa ou subcutânea

## Slide 5: Como funciona?
, as fontes são distribuídas para os órgãos a serem estudados.
As fontes são distribuídas para os órgãos diante da característica do elemento radioativo ou pela composição com outro elemento químico, formando um radiofármaco, este terá afinidade com determinados tecidos e assim sendo distribuído para outros órgãos.

## Slide 6: Quanto tempo dura a radiação?
Os elementos utilizados na Medicina Nuclear emitem a radiação gama e diminuem a sua energia pela metade (meia-vida) em fração de horas ou dias, o tempo em que os elementos ficam no corpo do paciente é reduzido também pela urina.

## Slide 7: exemplos
O Tecnécio 99m é o isótopo utilizado para marcação de muitos radiofármacos e diminui a sua energia de 140 keV pela metade (meia-vida) a cada 6 horas.

## Slide 8: cintilografia
O radiofármaco é distribuído no corpo do paciente emitindo energia e, um equipamento denominado Câmara Cintilográfica (Cintilografia) realiza a leitura desta energia, esta leitura então é transformada em imagens para o diagnóstico.

## Slide 9: Fatores para a Produção de Radiofármacos
Escolha do radionuclídeo; - Finalidade (diagnóstica e terapêutica); - Disponibilidade; - Custo.

## Slide 10: Propriedades
Propriedades dos Radiofármacos quanto à sua Finalidade: Diagnostica ou terapeutica

## Slide 11: diagnostica
Seletividade por um determinado órgão ou sistema; - Deve emitir radiações penetrantes que atravessem o corpo e atinjam os detectores; - Deve emitir baixa dose de radiação ao paciente; - Permitir repetição de exames em tempos curtos

## Slide 12: terapeutica
Devem apresentar seletividade pelo tumor; - Transferir ao tumor alta taxa de dose de radiação para destruir a célula cancerígena; - Não deve prejudicar os tecidos sadios adjacentes.

## Slide 13: Diferenças entre eles
Para o diagnóstico, a maioria dos radiofármacos são líquidos para serem injetados, e apenas dois são na forma de gases para a realização de exames das vias aéreas.
Na terapia, a maioria dos radiofármacos são sólidos, na forma de cápsulas. Eventualmente, também podem ser feitos radiofármacos líquidos injetáveis para terapia. Quase todos os radioisótopos são emissores de radiação gama.

## Slide 14: Como realiza o exame
Conforme é realizada a leitura da radiação nos órgãos são captadas baixas e altas energias, isto permite avaliar a função dos tecidos, diferente de outros métodos na radiologia, onde o diagnóstico é realizado pela a imagem anatômica, a MN permite o diagnóstico pela avaliação funcional, sendo possível detectar diferentes patologias de forma precoce

## Slide 15: Para que serve a mn
O exame diagnóstico da MN avalia a imagem funcional do órgão em estudo, por isso é possível conhecer o seu comportamento metabólico e a sua funcionalidade. O exame ainda consegue visualizar a imagem do corpo inteiro do paciente para diagnóstico de metástase tumoral

## Slide 16
Boa noite !